Приложение 9

к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г.

№ 07-20-03-001

#### Устройства радиочастотной идентификации

Устройства радиочастотной идентификации – это устройства малого радиуса действия, предназначенные для передачи данных в соответствующие «метки» и получение данных вручную или машинным способом.

Основные технические характеристики и условия использования
устройства радиочастотной идентификации

| Радиочастота | Технические характеристики | Рабочий цикл | Разнос каналов | Дополнительные условия использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Размер-ность |  |  |  |
| 13,553-13,567 МГц | Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м. | 60 | дБ(мкА/м) | нет ограни-чений | нет |  |